الملحق التعريفي بنوعيات الاسمنت المستخدمة في المملكة العربية السعودية.

| اسم المنتج باللغة العربية | Product Name in English |
| --- | --- |
| الاسمنت الأسرع في وقت التصلب | High Early Strength Cement |
| نوعية الاسمنت المقاوم للكلورايد و الكبريتات | Portland Cement (Type II) |
| نوعية الاسمنت المستخدم في صناعة البلوك و الطوب | Masonry / Mortar Cement |
| نوعية الاسمنت المضاف اليه الرغوة الترابية | Portland Silica Fume Cement |
| الاسمنت المضاف اليه مادة البوزولانا الطبيعية | Portland Pozzolana Cement |
| نوعية الاسمنت المصنع من خبث الأفران العالية | Portland Blast Furnace Slag Cement |
| نوعية الاسنت المصنع من الرماد المتطاير الناتج عن احتراق الفحم | Portland Fly Ash Cement |
| نوعية الاسمنت المخصص لاستخدامه في بناء آبار النفط أو الزيت | Oil Well Cement |
| نوعية الاسمنت دو التركيبات المخصصة لأعمال معينة | Specially Formulated Cement |
| الاسمنت الجبسي | Plaster Cement (Type I) |
| نوعية الاسمنت العادي المقاوم لكبريتات التربة (النوع الرابع) | Ordinary Portland & Sulfate-Resisting Cement (Type V) |

| نوعية الاسمنت الأسرع في وقت التصلب | High Early Strength Cement |
| --- | --- |

و تعرف هده النوعية من الأسمنت بالأسمنت دو النوعية الثالثة و حسب تصنيف الجمعية الامريكية لاختبارات المواد سي 150 أو الاسمنت دو النوعية HE حسب تصنيف الجمعية الامريكية  لاختبارات المواد سي 1157. و هده النوعية من الاسمنت تعطي صلابة للخرسانة في وقت أسرع من قريناتها أي انها تتصلب بسرعة و هو ما يعطيها ميزة زيادة الامتاجية و تقليص في وقت انهاء المشروع.

| نوعية الاسمنت البورتلاندي (النوع الثاني) المقاوم للكلورايد و الكبريتات | Portland Cement (Type II) |
| --- | --- |

يفضل عدم استخدام هده النوعية من الاسمنت (النوع الخامس) مفصولة من دون الأخد في الاعتبار نسبة توفر مادة الكلورايد في التربة. و يمتاز الاسمنت المنتج في المملكة العربية السعودية من هده النوعية المقاومة للكلورايد بانخفاض نسبة الألومنيات الثلاثي الكالسيوم. حيث أن في الحالات التي يكون فيها تخوف على الخرسانة المسلحة من الصدأ بسبب وجود الكلورايد في التربة أو البيئة المحيطة بالخرسانة يفضل استخدام هده النوعية من الاسمنت و بالتحديد النوعية المقاومة للكلورايد و الكبريتات دو النسب المنخفضة من ألومنيات الثلاثي الكالسيوم حيث ان وجود مادة الـ C3A في هده الحالة يكون مرغوبا فيه. و حسب تصنيف الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد سي 150 تعتبر مادة الاسمنت البورتلاندي من النوعية الثانية (Type II ) مادة مقاومة للكبريتات من الدرجة المتوسطة حيث أن نسبة الـ C3A أقل من 8%. و تمتاز هده النوعية من الاسمنت (Type II ) بأنها تنتج حرارة أقل في حالات التدفق البطيء مقارنة بنوعية الاسمنت من النوع الأول (Type I ).

| نوعية الاسمنت المستخدم في صناعة البلوك و الطوب | Masonry / Mortar Cement |
| --- | --- |

و تستخدم هده النوعية من الاسمنت في تجهيز المواد الأولية لصناعة الطوب و البلك الاسمنتي و الأحجار المصنونة و الاسمنت البورتلاندي الجبسي. و تعتبر هده النوعية من الاسمنت الخيار المفضل للبنائين و المليسين. و تمتاز هده النوعية من الاسمنت بدرجة مقاومتها العالية للماء و الرطوبة مما يجعلها الخيار الأمثل لحماية الوحدات المبنية من مواد ماصة للرطوبة من الرطوبة. و بسبب مقاومتها للضغط أو القوى الخارجية تتكون رابطة قوية بين الطوب و البلوكات في حالة البناء مما يساعد البناء في عملية الرص و التسوية و أعمال السباكة و اخراج الوحدة المصنونة بالشكل المطلوب.

| نوعية الاسمنت المضاف اليه الرغوة الترابية | Portland Silica Fume Cement |
| --- | --- |

صناعة الاسمنت في المنطقة الشرقية  تستخدم رغوات السيلكا المكثفة كاضافات معدنية  حيث ان بعض المنشآت الهامة في المنطقة الشرقية مثل آرامكو السعودية و الهيئة الملكية و شركات الكهرباء السعودية تشترط مثل هده النوعيات من الاسمنت. و تتراوح نسبة الاضافات من رغوات السيلكا من 5 الى 10% . غير أن بسبب ضعف الكثافة فاستخدام الرغوات الترابية كعنصر مضاف للخرسانة تعتبر عملية غير مقنعة و مطمئنة بسبب عدم توحد نسب الاضافات في الخلطة النهائية. و لدلك فان الاسمنت البورتلاندي المضاف اليه رغوة السيلكا بنسبة تتراوح ما بين 7 الى 8 % تعتبر الخيار المفضل و العملي في السوق و تمتاز هده النوعية من الاسمنت بخوصها العالية من ناحية الصلابة و عدم النفادية و المتانة و مقاومة تسرب الماء و قلة المسامات في المنتج النهائي و زيادة مقاومة عدائية الكلورايد للخلطة الخرسانية.

| الاسمنت المضاف اليه مادة البوزولانا الطبيعية | Portland Pozzolana Cement |
| --- | --- |

و تمتاز هده النوعية من الاسمنت لمقاومتها العالية لهجمات الكبريتات و صدأ مواد التسليح داخل الخرسانة المسلحة و التي ينتج عنها تشقق و تفتت الخرسانة. و تضاف مادة البوزولان لمادة الاسمنت البورتلاندي بكمية محدودة من 20 الى 30% و تتواجد مادة البوزولانا الطبيعية في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.

| نوعية الاسمنت المصنع من خبث الأفران العالية | Portland Blast Furnace Slag Cement |
| --- | --- |

و تستخدم هده النوعية من الاسمنت بكثرة في أوروبا و استراليا و مصانع الخلطات الجاهزة في كندا و أمريكا. و تمتاز هده النوعية من الاسمنت لمقاومتها الممتازة لاختراقات الكلورليد و قد أظهرت خواص حسنة في الظروف البيئية المائية. و قد تم استخدام هده النوعية من الاسمنت في بناء جسر الملك فهد الرابط بين دولة البحرين و المملكة العربية السعودية.

| نوعية الاسنت المصنع من الرماد المتطاير الناتج عن احتراق الفحم | Portland Fly Ash Cement |
| --- | --- |

هده النوعية من الاسمنت تنتج باستخدام الرماد المتطاير لاحتراق الفحم في محطات القوى و تنتج بكميات عالية و نسبة سنوية حالية تصل الى 650 مليون طن. و نسبة الخرسانة المصنعة في العالم و التي تستخدم الرماد المتطاير تصل الى 10%. و تعتبر مادة الرماد المتطاير مادة فاعلة في عملية تماسك الخرسانة و تضاف الى الاسمنت كمادة بديلة بنسبة تتراوح ما بين 20 الى 35% من الوزن الاجمالي للاسمنت المصنع. و تتوفر في هده النوعيات من الاسمنت خواص مطلوبة مثل مقاومتها لهجمات الكلورايد و الكبريتات للخرسانة. و قد استخدمت هده النوعية من الاسمنت في بناء العديد من المرافق و المشاريع في الهيئة الملكية بمدينة الجبيل.

| نوعية الاسمنت المخصص لاستخدامه في بناء آبار النفط | Oil Well Cement |
| --- | --- |

و تستخدم هده النوعيات من الاسمنت في بناء آبار النفط و في صناعة استخراج النفط من الباطن. و تتميز هده النوعية من الاسمنت في ما يلي: توفير دعم للحمل المحوري الرأسي لكلابة الوتر السلكي في ابار النفط، تحمي الكلاليب من التعطل أو الخراب، تعزل المنتج الكطلوب أو المواد المحقونة من التسرب من الاجزاء النفادة، تحمي تقب الحفر من الاسداد و جدار البئر من الانهدام على طول خط الانتاج. و تصنع هده النوعية من الاسمنت من نوعية خاصة من الاسمنت البورتلاندي و المواد الناتجة من الاحتراق أو ما يسمى بخبث الفحم و التي تعطي المنتج النهائي خاصية مقاومة الكبريتات و الوقت الكافي للتماسك و المقاومة العالية للحرارة أو الضغط العالي.

| نوعية الاسمنت دو التركيبات المخصصة لأعمال معينة | Specially Formulated Cement |
| --- | --- |

و تسمى بالاسمنت دو الثلاثي التركيب حيث أنه نوعية من الاسمنت المكون من مزيج من الاسمنت البورتلاندي و مضاف اليه نوعين آخرين من المواد الاسمنتية مثل رغوة السيلكا و خبث الفرن العالي. و هده الخلطة الخرسانية من الاسمنت المكونة من خبث الأفران العالية و الرماد المتطاير تعطي صفة شدة التماسك و التلاصق في وقت أبطء من الوقت الدي يؤخده الاسمنت البورتلاندي العادي. و يتم استخدام المزيج الثلاثي من الاسمنت لايجاد خواص معينة جديدة مركبة مثل مقاومة الكبريتات و الكلورايد و سرعة التصلب.

| الاسمنت الجبسي (النوع الأول) | Plaster Cement (Type I) |
| --- | --- |

الاسمنت الجبسي صنع خصيصا لاعطاء خاصية التماسك الاسمنتية للاسمنت البورتلاندي الجبسي. و هو مكون من خليط من الاسمنت البورتلاندي أو المزيج الاسمنتي الهيدروليكي و مواد جبسية أخرى مثل (حجر الجير، الجبس الرطب) و تضاف مواد أخرى لاعطاء خواص تحسينية مثل التحكم بوقت التصلب و سهولة التعامل و مقاومة تسرب الماء و المتانة و هده المواد أو المركبات تضاف بنسب معينة محكمة في المصنع لتأكيد اعتمادية المنتج النهائي.