f=inline('[1;x(3);x(2)^3/3-x(1)^6/3+2]','t','x'); tspan = 1:0.1:2; n=length(tspan); z(1)=0; z(2)=1; xin1=[1,1,z(1)]; [T,x1]=ode45(f,tspan,xin1); phi(1)=x1(n,2); % % xin2=[1,1,z(2)]; [T,x2]=ode45(f,tspan,xin2); phi(2)=x2(n,2); % % for i=3:20 z(i)=z(i-1)+( 4-phi(i-1) )*(z(i-1)-z(i- 2))/(phi(i-1)-phi(i-2)); xin=[1,1,z(i)]; [T,x]=ode45(f,tspan,xin); phi(i)=x(n,2); if( abs( phi(i)-4) < 0.001 ); break; end end plot(T,x(:,2))

z = 0 1.0000 2.3597 1.9241 1.9940 2.0001 » phi phi = 0.7469 2.1255 4.8836 3.8311 3.9865 4.0002