Name: KEY									Id#

ICS 233, Term 081

Computer Architecture & Assembly Language

Quiz# 5

Date: Saturday, Dec. 27, 2008

# What is the decimal value of the following single-precision floating-point number?

## 0100 0010 1100 0111 1000 0000 0000 0000

= + (1.10001111000….0)2 * 2(133-127) = + (1.10001111000….0)2* 26

= + (1100011.11000….0)2

= + 99.75

# Show the single precision binary representation for: -1000.5.

1000.5=(1111101000.1)2 = (1.1111010001)2 * 29

Exp. = 9 +127=136

Single precision binary representation:

## 1100 0100 0111 1010 0010 0000 0000 0000

# Perform the following floating-point operation rounding the result to the nearest even. Perform the operation using guard, round and sticky bits.

## 0100 0000 0111 1111 1111 1111 1111 1111

## +	0011 1101 0000 0000 0000 0000 0000 0001

We add three bits for each operand representing G, R, S bits as follows.

1.111 1111 1111 1111 1111 1111 000	x 21

+	1.000 0000 0000 0000 0000 0001 000	x 2-5

1.111 1111 1111 1111 1111 1111 000	x 21

+	0.000 0010 0000 0000 0000 0000 001 x 21 (align)

10.000 0001 1111 1111 1111 1111 001	x 21

= +  	1.000 0000 1111 1111 1111 1111 101 x 22 (normalize)

= +  	1.000 0001 0000 0000 0000 0000 	x 22  (round)