1Name: KEY									Id#

ICS 233, Term 072

Computer Architecture & Assembly Language

Quiz# 6

Date: Wednesday, April 30, 2008

# What is the decimal value of the following single-precision floating-point number?

## 0100 0100 1011 0000 0000 0000 0000 0000

= + (1.011000….0)2 * 2(137-127) = + (1.011000….0)2* 210

= + 1.375* 210

= + 1408

# Show the single precision binary representation for: -24.0625.

24.0625=(11000.0001)2 = (1.10000001)2 * 24

Exp. = 4 +127=131

Single precision binary representation:

## 1100 0001 1100 0000 1000 0000 0000 0000

# Perform the following floating-point operation rounding the result to the nearest even. Perform the operation using guard, round and sticky bits.

## 1100 0010 0000 0000 0000 0001 0100 0000

## +	0100 0110 0000 0000 1000 0000 0000 0000

We add three bits for each operand representing G, R, S bits as follows.

1.000 0000 1000 0000 0000 0000 000	x 213

-	1.000 0000 0000 0001 0100 0000 000	x 25

1.000 0000 1000 0000 0000 0000 000	x 213

-	0.000 0000 1000 0000 0000 0001 010 x 213 (align)

01.000 0000 1000 0000 0000 0000 000	x 213

+   11.111 1111 0111 1111 1111 1110 110 x 213 (2's complement)

00.111 1111 1111 1111 1111 1110 110 x 213

= +       0.111 1111 1111 1111 1111 1110 110 x 213

= +  	1.111 1111 1111 1111 1111 1101 100 x 212 (normalize)

= +  	1.111 1111 1111 1111 1111 1110 	x 212  (round)